## Slide 1: C4T GROUNDWORK Τεχνική Συνάντηση, Επιχειρησιακό Σχέδιο Τομέα Υδάτων Bάσει Ολιστικής Προσέγγισης
Κομοτηνή
26 Σεπτεμβρίου 2024
Notes: Cover proposition #2 (with picture

## Slide 2: Εισαγωγή: Ολιστική Προσέγγιση (Holistic Approach) Τομέα Υδάτων
1. Αναγνώριση Τομέων Παρέμβασης «Ολιστικών» Έργων Νερού
2. Περίγραμμα Διαδικασίας Σχεδιασμού
3. Ανάλυση Υφιστάμενης Κατάστασης
  Συλλογή Δεδομένων
  Ανάλυση Δεδομένων και Ιεράρχηση Αναγκών/Προβλημάτων
  4. Βοηθητικό Εργαλείο Απόδοσης Υφιστάμενης Κατάστασης
Notes: Slide text

## Slide 3: 1.Τομείς Παρέμβασης «Ολιστικών» Έργων Νερού
Η έννοια ενός έργου «νερού» το οποίο βασίζεται σε ολιστική προσέγγιση σχεδιασμού (holistic approach) διαφέρει από τα μέχρι πρότινος παραδοσιακά μοντέλα σχεδιασμού αντίστοιχων έργων
Τα προς χρηματοδότηση έργα (πράξεις) της ΠΠ 2021-2027 θα πρέπει τεκμηριωμένα να αντιμετωπίζουν προτεραιοποιημένα προβλήματα και να καλύπτουν ανάγκες σε όλους τους τομείς του κύκλου του νερού (εφόσον υπάρχουν).
Notes: Slide text

## Slide 4: 1.Τομείς Παρέμβασης «Ολιστικών» Έργων Νερού
Ι. ΤΟΜΕΑΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ: Στην εξασφάλιση ασφαλούς και αδιάλειπτης παροχής πόσιμου νερού και κάλυψης υδρευτικών αναγκών χρηστών
ΙΙ. ΤΟΜΕΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ: Στην αύξηση κάλυψης αποχέτευσης και τη ταυτόχρονη επαναχρησιμοποίηση του επεξεργασμένου ύδατος και ιλύος από ΕΕΛ (κυκλικότητα).
ΙΙΙ. ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΟΩΝ: Στη διαχείριση όμβριων υδάτων (αστικό περιβάλλον) και στο μετριασμό του πλημμυρικού ρίσκου σε αστικό περιβάλλον.
IV. ΤΟΜΕΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ:
  Στην ενεργειακή αναβάθμιση/εκσυγχρονισμό/εξορθολογισμό υποδομών και τη μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος.
  Στο ψηφιακό μετασχηματισμό/εκσυγχρονισμό και αναβάθμιση (βελτίωση της αποδοτικότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών ύδατος).
Notes: Slide text

## Slide 5: 1.Τομείς Παρέμβασης «Ολιστικών» Έργων Νερού
Τονίζεται ότι όλες οι προτεινόμενες παρεμβάσεις (υπο-έργα) ενός έργου νερού ολιστικής προσέγγισης θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να βασίζονται κατ’ ελάχιστο στις αρχές της:
  της ενεργειακής αποδοτικότητας
  της ψηφιακής διακυβέρνησης
  της κυκλικής οικονομίας
  της ανθεκτικότητας έναντι των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής (climate proofing) και
  της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης»
Notes: Slide text

## Slide 6: 2. Περίγραμμα (Flowchart) Διαδικασίας Σχεδιασμού
Notes: Slide text

## Slide 7: 2. Περίγραμμα (Flowchart) Διαδικασίας Σχεδιασμού
Πίνακας Περιεχομένων Σχεδίου: Στάδιο Α-Ανάλυση Υφιστάμενης Κατάστασης
1. Στάδιο Α: Ανάλυση Υφιστάμενης Κατάστασης
1.1 Συλλογή Δεδομένων (Α.1)
1.1.1 Προβλέψεις Νομοθεσίας και Στρατηγικού/Προγραμματικού/Επιχειρησιακού Σχεδιασμού
1.1.2 Δεδομένα Κάλυψης Υφιστάμενων Έργων και Υποδομών
1.1.3 Ποσοτικά Δεδομένα
1.2 Ανάλυση Δεδομένων και Ιεράρχηση Αναγκών/Προβλημάτων (Α2-Α3)
1.2.1 Ανάλυση Προβλημάτων και Αναγκών
1.2.2 Ιεράρχηση Βραχυπρόθεσμων Αναγκών
Notes: Slide text

## Slide 8: 3. Ανάλυση Υφιστάμενης Κατάστασης (Στάδιο Α)
Συλλογή Δεδομένων (Α.1)
  Α.1.1 Προβλέψεις Νομοθεσίας και Στρατηγικού/Προγραμματικού/Επιχειρησιακού Σχεδιασμού
Στη συγκεκριμένη ενότητα, ο πάροχος θα πρέπει να καταγράψει και να ομαδοποιήσει ανά τομέα παρέμβασης τις απαιτήσεις/προβλέψεις στρατηγικού, προγραμματικού και επιχειρησιακού σχεδιασμού (υπερκείμενων επιπέδων και του επιπέδου του παρόχου) και της νομοθεσίας που άμεσα ή έμμεσα σχετίζονται με τις παρεχόμενες υπηρεσίες του.
  Α.1.2 Δεδομένα Κάλυψης Υφιστάμενων Έργων και Υποδομών
Στη παρούσα ενότητα ο Πάροχος θα πρέπει να καταρτίσει λίστα με όλα τα σχετικά έργα τα οποία βρίσκονται είτε σε φάση παραγωγικής λειτουργίας είτε σε φάση κατασκευής/θέσης σε παραγωγική λειτουργία παρουσιάζοντας τα βασικά μεγέθη σχεδιασμού και λειτουργίας (φέρουσα ικανότητα) κάθε υποδομής και τα αντίστοιχα % μεγέθη εξυπηρέτησης/κάλυψης σε επίπεδο οικισμών. Τα έργα θα πρέπει να είναι ομαδοποιημένα ανά τομέα παρέμβασης (ύδρευση, λύματα, αστικές απορροές, ενέργεια/ψηφιακός μετασχηματισμός).
  Α.1.2 Δεδομένα Κάλυψης Υφιστάμενων Έργων και Υποδομών
Καταγραφή πρωτογενών/δευτερογενών τεκμηριωμένων ποσοτικών δεδομένων ανά τομέα παρέμβασης.
Notes: Slide text

## Slide 9: 3. Ανάλυση Υφιστάμενης Κατάστασης (Στάδιο Α)
Ανάλυση Δεδομένων και Ιεράρχηση Αναγκών/Προβλημάτων (Α2-Α3)
  Α.2 Ανάλυση Προβλημάτων και Αναγκών (Χρονικός Επιμερισμός)
Aνά τομέα παρέμβασης (ύδρευση, λύματα, όμβρια, ενέργεια, ψηφιακός μετασχηματισμός) ανάλυση και ομαδοποίηση προβλημάτων και αναγκών που πρέπει να αντιμετωπιστούν σε βραχυπρόθεσμο (7-ετία), μεσοπρόθεσμο (15-ετία) και μακροπρόθεσμο (30-ετία) ορίζοντα προγραμματισμού (βραχυπρόθεσμες, μεσοπρόθεσμες, μακροπρόθεσμες).
*Ειδικότερα για τους τομείς ύδρευσης και λυμάτων (Ι και ΙΙ), η καταγραφή και ανάλυση των προβλημάτων προτείνεται να γίνεται ανά οικισμό (ΤΚ) ή/και ευρύτερες γεωγραφικές ενότητες με ιδιαίτερη έμφαση και ξεχωριστή ανάλυση για τις περιοχές οι οποίες γειτνιάζουν ή/και βρίσκονται εντός περιβαλλοντικά ευαίσθητων «αποδεκτών ρύπανσης» (παράκτιες περιοχές, περιοχές με έντονο προφίλ δικτύων επιφανειακών και υπόγειων υδάτων, προστατευόμενες περιοχές κλπ).
Notes: Slide text

## Slide 10: 3. Ανάλυση Υφιστάμενης Κατάστασης (Στάδιο Α)
Ανάλυση Δεδομένων και Ιεράρχηση Αναγκών/Προβλημάτων (Α2-Α3)
  Α.2 Ανάλυση Προβλημάτων και Αναγκών (Χρονικός Επιμερισμός)
    Βραχυπρόθεσμες ανάγκες (7-ετίας)
      α) απαιτήσεων συμμόρφωσης/συμβατότητας με νομοθετικές προβλέψεις και κανονισμούς ή/και κοινοτικές οδηγίες/κατευθυντήριες γραμμές,
      β) των αντίστοιχων βραχυπρόθεσμων ή/και άπαξ προβλέψεων/στοχοθεσίας/προτεραιοτήτων υπερκείμενου στρατηγικού/επιχειρησιακού σχεδιασμού (ΣΔΛΑΠ, Εθνικό Επιχειρησιακό Σχέδιο Πόσιμου Νερού και Λυμάτων, Σχέδια Διαχείρισης Λεκανών Απορροής, Περιφερειακά Σχέδια Προσαρμογής στη Κλιματική Αλλαγή, Σχέδια Διαχείρισης Πλημμυρών κλπ) και του στρατηγικού/επιχειρησιακού σχεδιασμού στο επίπεδο του Παρόχου ,
      γ) της υπέρβασης της φέρουσας ικανότητας εξυπηρέτησης υφιστάμενων έργων/υποδομών (π.χ. λόγω υπέρβασης του ισοδύναμου πληθυσμού αιχμής) ή/και αστοχίας/δυσλειτουργίας υποδομών λόγω έκτακτων και απρόβλεπτων συνθηκών και
      δ) νέων και απρόβλεπτων συνθηκών στο εξωτερικό περιβάλλον του Παρόχου το οποίο επηρεάζει δυσμενώς το εσωτερικό περιβάλλον των παρεχόμενων υπηρεσιών του (π.χ. ενεργειακό κόστος/κρίση)
Notes: Slide text

## Slide 11: 3. Ανάλυση Υφιστάμενης Κατάστασης (Στάδιο Α)
Ανάλυση Δεδομένων και Ιεράρχηση Αναγκών/Προβλημάτων (Α2-Α3)
  Α.2 Ανάλυση Προβλημάτων και Αναγκών (Χρονικός Επιμερισμός)
    Μεσοπρόθεσμες-Μακροπρόθεσμες ανάγκες (15-30 έτη)
      Βασίζονται (απορρέουν):
      α) στις αντίστοιχες μελλοντικές προβλέψεις διακύμανσης ζήτησης και αναγκών (15-ετίας, 30-ετίας) ανά τομέα παρέμβασης ,
      β) σε εκείνες που θα προκύψουν λόγω υπέρβασης του χρόνου ζωής ενός υφιστάμενου έργου/υποδομής σε βάθος 15/30-ετίας ,
      γ) στις αντίστοιχες μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες προβλέψεις στοχοθεσίας του υπερκείμενου στρατηγικού/επιχειρησιακού σχεδιασμού και του στρατηγικού/επιχειρησιακού σχεδιασμού στο επίπεδο του Παρόχου,
      δ) στις αντίστοιχες μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες απαιτήσεις συμμόρφωσης που απορρέουν από εθνικές και κοινοτικές οδηγίες/κατευθύνσεις/νόμους/στοχοθεσίες
Notes: Slide text

## Slide 12: 3. Ανάλυση Υφιστάμενης Κατάστασης (Στάδιο Α)
Ανάλυση Δεδομένων και Ιεράρχηση Αναγκών/Προβλημάτων (Α2-Α3)
  Α.3 Ιεράρχηση Αναγκών
    Η ιεράρχηση περιορίζεται μόνο στις βραχυπρόθεσμες ανάγκες/προβλήματα δεδομένης α) της αβεβαιότητας (uncertainty) των πραγματικών συνθηκών που θα επικρατούν σε μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο ορίζοντα προγραμματισμού/σχεδιασμού και β) από, δημοσιονομικής άποψης, εμπίπτουν και στη τρέχουσα ΠΠ 2021-2027 (2030) και δύναται να χρηματοδοτηθούν από αντίστοιχα προγράμματα/εργαλεία χρηματοδότησης.
    Η ιεράρχηση των αναγκών (βραχυπρόθεσμων) προτείνεται να διαρθρώνεται σε 3 επίπεδα προτεραιότητας (1η προτεραιότητα, 2η προτεραιότητα, 3η προτεραιότητα) ανά τομέα παρέμβασης.
Notes: Slide text

## Slide 13: 3. Ανάλυση Υφιστάμενης Κατάστασης (Στάδιο Α)
  Α.3 Ιεράρχηση Αναγκών: Τομέας Ύδρευσης
    1η προτεραιότητα: ανάγκες που αφορούν σε εξασφάλιση επάρκειας και αναβάθμισης ποιότητας πόσιμου νερού
      ανάγκες που αφορούν σε εξασφάλιση επάρκειας και αναβάθμισης ποιότητας πόσιμου νερού (Oδηγία 98/83/ΕΚ )
      ανάγκες επέκτασης υφιστάμενου συστήματος ύδρευσης (έργα υδροληψίας, εγκαταστάσεις επεξεργασίας ή αφαλάτωσης και δίκτυα εφ’ όσον τα τελευταία έχουν μεγάλες διαρροές και κρίνονται απαραίτητα).
    2η προτεραιότητα: ανάγκες μείωσης διαρροών, αναβάθμισης εγκαταστάσεων επεξεργασίας και εξοικονόμηση ενέργειας σε υφιστάμενα έργα αφαλατώσεων.
      αναγκαίες αναβαθμίσεις ή αντικαταστάσεις πεπαλαιωμένων ή ακατάλληλης ποιότητας υποδομών ύδρευσης (έργα αντικατάστασης δικτύων ύδρευσης με μεγάλες διαρροές (η μείωση των διαρροών, έργα εκσυγχρονισμού και αναβάθμισης μονάδων επεξεργασίας όπου η εκροή τους δεν καλύπτει τις ενδεικτικές παραμέτρους της Οδηγίας (ΕΕ) 2020/2184), έργα αντικατάστασης παλαιωμένων δεξαμενών και αντλιοστασίων
Notes: Slide text

## Slide 14: 3. Ανάλυση Υφιστάμενης Κατάστασης (Στάδιο Α)
  Α.3 Ιεράρχηση Αναγκών: Τομέας Ύδρευσης
    3η προτεραιότητα: ανάγκες αυτοματοποίηση δικτύων και εγκαταστάσεων
      εντάσσονται έργα βελτίωσης της λειτουργίας των δικτύων ύδρευσης όπως εφαρμογή ζωνοποίησης δικτύων, εγκατάσταση συστημάτων τηλεμετρίας και ελέγχου διαρροών και εγκατάσταση ηλ.εκτρονικών υδρομέτρων
      Σύμφωνα με το Εθνικό Επιχειρησιακό Σχέδιο για το Πόσιμο Νερό:
      Οι βασικές επενδύσεις στον τομέα της ύδρευσης είναι τα έργα 1ης και 2ης προτεραιότητας.
      Όλα τα έργα οφείλουν να είναι συμβατά με τα ισχύοντα ΣΔΛΑΠ
Notes: Slide text

## Slide 15: 3. Ανάλυση Υφιστάμενης Κατάστασης (Στάδιο Α)
  Α.3 Ιεράρχηση Αναγκών: Τομέας Λυμάτων
    1η προτεραιότητα: ανάγκες κάλυψης ή/και επέκτασης/αναβάθμισης υφιστάμενων δικτύων και αγωγών συλλογής και μεταφοράς όμβριων σε οικισμούς και ευρύτερες γεωγραφικές ενότητες οι οποίες εντοπίζονται σε «περιβαλλοντικά ευαίσθητες περιοχές» ή/και παρουσιάζουν ρίσκο πλημμυρικών φαινομένων (σύμφωνα και με το εθνικό σχέδιο κινδύνων πλημμύρας).
    2η προτεραιότητα: ανάγκες αναβάθμισης/εκσυγχρονισμού/επέκτασης υφιστάμενων ΕΕΛ και εγκαταστάσεων/μονάδων επεξεργασίας με σκοπό την αύξηση της φέρουσας ικανότητας τους στην επεξεργασία και επανάχρηση όμβριων υδάτων.
    3η προτεραιότητα: ανάγκες αυτοματοποίησης υφιστάμενων δικτύων και εγκαταστάσεων/μονάδων επεξεργασίας όμβριων υδάτων
Notes: Slide text

## Slide 16: 3. Ανάλυση Υφιστάμενης Κατάστασης (Στάδιο Α)
  Α.3 Ιεράρχηση Αναγκών: Τομέας Ενέργειας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης
  Τομέας Ενέργειας
    1η προτεραιότητα: ανάγκες εξοικονόμησης ενέργειας με εγκατάσταση/ανάπτυξη συστημάτων ΑΠΕ σε νέες και υφιστάμενες μονάδες και συστήματα επεξεργασίας (κάλυψη μόνο των ενεργειακών αναγκών αυτών).
    2η προτεραιότητας ανάγκες (εκτός ΑΠΕ) ενεργειακού εκσυγχρονισμού/τροποποιήσεων παλαιών και ενεργοβόρων τεχνολογιών, μονάδων, συστημάτων/τεχνικών επεξεργασίας (που εξυπηρετούν τις παρεχόμενες υπηρεσίες) με στόχο: τη μείωση των εκπομπών αερίου θερμοκηπίου, της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας και λοιπών μορφών ενέργειας και της αύξησης ανάκτησης και χρήσης μορφών ενέργειας από διαδικασίες επεξεργασίας (π.χ. εκμετάλλευση/παραγωγή βιοαερίου από αναερόβια επεξεργασία ή/και βιομεθάνιο).
    3η προτεραιότητα: τροποποιήσεις/μετατροπές/εκσυγχρονισμός δευτερευόντων παγίων του Παρόχου που δεν συνδέονται με την άμεση παραγωγική διαδικασία και τις παρεχόμενες υπηρεσίες νερού (π.χ. στόλος οχημάτων και λοιπών κινητών παγίων, κτιριακές εγκαταστάσεις κ.ο.κ.).
Notes: Slide text

## Slide 17: 3. Ανάλυση Υφιστάμενης Κατάστασης (Στάδιο Α)
  Α.3 Ιεράρχηση Αναγκών: Τομέας Ενέργειας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης
  Τομέας Ψηφιακού Μετασχηματισμού
    1η προτεραιότητα: Ανάγκες ολοκληρωμένης τηλεμετρίας / τηλεχειρισμού (σε πραγματικό χρόνο) και αυτοματισμού καταναλώσεων και λειτουργιών του Παρόχου (π.χ. ψηφιακά υδρόμετρα, συστήματα παρακολούθησης και διαχείρισης ενέργειας, συστήματα/αισθητήρες μέτρησης ποιότητας νερού, συστήματα ελέγχου διαρροών, συστήματα αυτοματισμού παραγωγικής διαδικασίας μονάδων επεξεργασίας, ολοκληρωμένες πλατφόρμες επεξεργασίας και ανάλυσης δεδομένων εξοπλισμού πεδίου κ.ο.κ) επί του παραγωγικού εξοπλισμού του Παρόχου που συνδέεται άμεσα με τις παρεχόμενες υπηρεσίες νερού και καλύπτουν συναθροιστικά όλο το κύκλο του νερού από την πηγή υδροληψίας έως την εκροή συστημάτων/υποδομών επεξεργασίας (αντλιοστάσια, γεωτρήσεις, δίκτυα, πηγές υδροληψίας, μονάδες επεξεργασίας κλπ)
Notes: Slide text

## Slide 18: 3. Ανάλυση Υφιστάμενης Κατάστασης (Στάδιο Α)
  Α.3 Ιεράρχηση Αναγκών: Τομέας Ενέργειας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης
  Τομέας Ψηφιακού Μετασχηματισμού
    2η προτεραιότητα: Αντικατάσταση υφιστάμενου ή/και εγκατάσταση νέου, εξοπλισμού καταγραφής και παρακολούθησης σε μέρος της «αλυσίδας» παροχής υπηρεσιών νερού του Παρόχου (π.χ. εγκατάσταση ηλεκτρονικών υδρομέτρων/παροχομέτρων) ή/και προμήθεια νέου λογισμικού για τις ανάγκες επεξεργασίας δεδομένων και υποστήριξης διαδικασιών λήψης αποφάσεων σε μέρος της «αλυσίδας» παροχής υπηρεσιών νερού του Παρόχου (π.χ. λογισμικό λήψης και επεξεργασίας δεδομένων διαρροών, λογισμικό προσομοίωσης αστικών απορροών, λογισμικό AI/data mining κλπ).
    3η προτεραιότητα: ανάγκες ψηφιοποίησης υποδομών δικτύων (π.χ. GIS) και προμήθειας λογισμικών, εξοπλισμού και λοιπών εφαρμογών που δεν συνδέονται με την άμεση αλυσίδα υπηρεσιών νερού του Παρόχου (εφαρμογές ERP, εφαρμογές γραφείου, εφαρμογές CAD/GIS, ηλεκτρονικός εξοπλισμός γραφείου κλπ)
Notes: Slide text

## Slide 19: 3. Ανάλυση Υφιστάμενης Κατάστασης (Στάδιο Α)
  Α.3 Ιεράρχηση Αναγκών: Διευκρινίσεις
    υπάρχει η πιθανότητα να περιληφθούν έργα σε ανώτερη κατηγορία αν αυτό αποδεικνύεται με στοιχεία. Για παράδειγμα αν οι διαρροές (2η προτεραιότητα στο τομέα ύδρευσης) σχετίζονται άμεσα με την επάρκεια (1η προτεραιότητα) προφανώς το αντίστοιχο έργο δύναται να περιληφθεί στη 1η προτεραιότητα.
    σε ανάγκες που αφορούν σε νέα έργα των τομέων Ι (ύδρευση), ΙΙ (λύματα) και ΙΙΙ (αστικές απορροές) ο Πάροχος θα πρέπει να συνεκτιμά και τις επακόλουθες ανάγκες που δημιουργούνται στον τομέα IV (ενέργειας / ψηφιακού μετασχηματισμού) εξαιτίας των νέων έργων.
Notes: Slide text

## Slide 20: 4. Βοηθητικό Εργαλείο Απόδοσης Υφιστάμενης Κατάστασης
  Αρχείο Master_File_PartA_Sate-of-the-Art (xls)
Notes: Slide text

## Slide 21: Αξιολόγηση της συνάντησης
www.menti.com Code: 41 65 02 17
Notes: Slide text