## Slide 1
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ
 | ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΑΙΣ – ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ & ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ
Δρ. ΚΑΜΠΑΣ Ν. ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Κομοτηνή, 26 Σεπτεμβρίου 2024

## Slide 2: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ

## Slide 3: ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Αντικείμενο του έργου είναι η παρακολούθηση της ποιότητας, μέσω της διενέργειας χημικών αναλύσεων, των επιφανειακών και υπογείων υδάτων στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, καθώς και η διενέργεια των σχετικών δειγματοληψιών.
Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανατολική Μακεδονία-Θράκη, Άξονας Προτεραιότητας 2 «Βελτίωση της ελκυστικότητας της Περιφέρειας ως τόπο εγκατάστασης επιχειρήσεων και ατόμων» ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ με τίτλο «Εφαρμογή μέτρων βέλτιστης διαχείρισης και παρακολούθησης ποιότητας υδάτων διαχειριστικών σχεδίων λεκανών απορροής», Δράση 6β11.2 (κωδικός πρόσκλησης: ΑΜΘ04, Α/Α ΟΠΣ 1125. ν Κωδ. ΣΑ ΕΠ0311).
Συνολικός προϋπολογισμός έργου 889.200,00 Ευρώ πλέον ΦΠΑ 24%.
592.800,00 Ευρώ πλέον ΦΠΑ εκτιμώμενη συμβατική αξία
296.400,00 Ευρώ πλέον ΦΠΑ αξία δικαιώματος προαίρεσης/παράτασης

## Slide 4: ΠΟΥ ΕΣΤΙΑΖΕΙ ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΑΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ
Το Περιφερειακό Δίκτυο Παρακολούθησης της ποιότητας των υδατικών συστημάτων των ΥΔ 11 και 12 εστιάζει στη χημική κατάσταση των υδάτων. Εξετάζονται δείκτες παρακολούθησης όπως ορίζονται από την εθνική νομοθεσία συμπεριλαμβανομένων ουσιών προτεραιότητας (π.χ. βαρέα μέταλλα, φυτοφάρμακα, κλπ.) και των προτύπων ποιότητας περιβάλλοντος (ΠΠΠ). Ιδιαίτερα λαμβάνεται υπόψη η τροποποίηση της ΚΥΑ (ΦΕΚ 69/Β/22.01.2016), που περιλαμβάνει τον νέο κατάλογο ουσιών προτεραιότητας στον τομέα της πολιτικής των υδάτων (Παράρτημα Ι) καθώς και τα πρότυπα ποιότητας περιβάλλοντος (ΠΠΠ) για ουσίες προτεραιότητας και άλλες ρυπογόνες ουσίες.
Στα υπόγεια υδατικά συστήματα περιλαμβάνονται οι παράμετροι που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα ΙΙ, Μέρος Β΄ της Οδηγίας 2006/118/ΕΚ και στο Κατευθυντήριο Κείμενο 18. Οι παράμετροι και οι δείκτες που παρακολουθούνται θα πρέπει να επιτρέπουν τον έλεγχο της γενικής χημικής κατάστασης, τον έλεγχο υφαλμύρινσης, τον έλεγχο υποβάθμισης της χημικής κατάστασης καθώς και τον έλεγχο επίδρασης στο πόσιμο νερό.

## Slide 5: ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
Η διάρκεια της χημικής παρακολούθησης θα είναι δύο (2) έτη και θα διεξάγεται σε εποχική βάση, ήτοι τέσσερις (4) φορές ετησίως. Επιπλέον, η αναθέτουσα αρχή διατηρεί δικαίωμα προαίρεσης για παράταση της διάρκειας της χημικής παρακολούθησης για ένα (1) επιπλέον έτος, πάλι σε εποχική βάση, ήτοι τέσσερις (4) φορές ετησίως και με τους ίδιους όρους, ύστερα από αξιολόγηση των δειγματοληψιών της διετίας.
Τα σημεία παρακολούθησης αφορούν εξήντα τρία (63) σημεία υπογείων υδάτων και σαράντα τέσσερα (44) σημεία επιφανειακών υδάτων.

## Slide 6: ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Όπως προκύπτει από τα αποτελέσματα στο 1ο Αναθεωρημένο ΣΔΛΑΠ Θράκης (2017), από τα 176 ποτάμια υδατικά συστήματα, τα 156 ποτάμια υδατικά συστήματα αξιολογήθηκαν ότι βρίσκονται σε άγνωστη χημική κατάσταση.
Από τα 6 λιμναία υδατικά συστήματα, 1 βρέθηκε σε άγνωστη χημική κατάσταση, από τα 5 μεταβατικά υδατικά συστήματα, 3 βρέθηκαν σε άγνωστη χημική κατάσταση. Τέλος από τα 12 παράκτια υδατικά συστήματα, 8 βρέθηκαν σε άγνωστη χημική κατάσταση.
Στο ΥΔ Θράκης (EL12) δεν διαθέτουν σταθμό παρακολούθησης τα παρακάτω ΥΣ: η Τεχνητή Λίμνη Αισύμης (GR1210L000004H) και δύο μεταβατικά ΥΣ. Από τα 5 μεταβατικά ΥΣ στο ΥΔ12, μόνο σε ένα (1) έχουν ληφθεί μετρήσεις, με αποτέλεσμα τα 4 ΥΣ (ΛΘ Ευρύτερης Περιοχής Κεραμωτής, ΛΘ Κεραμωτής, Εκβολές Έβρου) να παρουσιάζουν «Άγνωστη» χημική κατάσταση. Ο ταμιευτήρας της Αισύμης (EL1210RL009010004H) έχει αξιολογηθεί με «Άγνωστο» οικολογικό δυναμικό.
Σύμφωνα με την 1η Αναθεώρηση ΣΔΛΑΠ για το ΥΔ Θράκης, για την αξιολόγηση της χημικής κατάστασης των παράκτιων ΥΣ για τα
οποία δεν υπάρχει Σταθμός Παρακολούθησης, πραγματοποιήθηκε ομαδοποίηση (grouping) ως εξής:
Τα παράκτια ΥΣ Παραλία Αβδήρων, Δυτ. Ακτές Θρακικού Πελάγους, Ανατ. Ακτές Θρακικού Πελάγους, Λιμάνι Αλεξανδρούπολης και Ακτές Έβρου θεωρήθηκε ότι ανήκουν στην ομάδα «Ανοικτές Ελληνικές ακτές στο Θρακικό Πέλαγος», όπου για τον χαρακτηρισμό τους χρησιμοποιήθηκε ο Σταθμός EVROS (GR001200010002N500).
Τα παράκτια ΥΣ Νησίδα, Ακτές Σαμοθράκης και Ακτές Θάσου θεωρήθηκε ότι ανήκουν στην ομάδα «Ανοικτές Ελληνικές ακτές στο Β. Αιγαίο», όπου για τον χαρακτηρισμό τους χρησιμοποιήθηκε ο Σταθμός LIMNOS (GR001400010002N500).

## Slide 7: ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ & ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ
Οι τεχνικές προδιαγραφές και οι τυποποιημένες μέθοδοι για την ανάλυση και την παρακολούθηση της κατάστασης των νερών καθορίζονται σύμφωνα με την διαδικασία του άρθρου 21 της οδηγίας 2000/60/ΕΚ.
Η λίστα με τις παρακολουθούμενες παραμέτρους δίνεται στο παρακάτω link: http://nmwn.ypeka.gr/sites/all/themes/bootstrap/pdfs/PARAKOLOYTHOYMENES_PARAMETROI.pdf
Για την δειγματοληψία ακολουθούνται διεθνή και εθνικά πρωτόκολλα και πρότυπα. Η Ειδική Γραμματεία Υδάτων (ΕΓΥ) έχει δημοσιεύσει πρωτόκολλα δειγματοληψιών και αναλύσεων στον ιστότοπο: http://nmwn.ypeka.gr/sites/all/themes/bootstrap/pdfs/P2_PRWTOKOLLA.pdf.

## Slide 8: ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ & ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ
Σύμφωνα με τις οδηγίες που έχει εκδώσει η ΕΓΥ τα προτεινόμενα πρωτόκολλα δειγματοληψιών ανά ομάδα παραμέτρων παρουσιάζονται στα προαναφερόμενα έγγραφα. Συγκεκριμένα καθορίζεται ο απαιτούμενος όγκος του δείγματος, το είδος του περιέκτη, οι απαιτήσεις συντήρησης και φύλαξης και οι απαιτούμενοι χειρισμοί τόσο κατά τη δειγματοληψία όσο και κατά την μεταφορά των δειγμάτωνσε συμφωνία με τα ακόλουθα πρότυπα: (http://nmwn.ypeka.gr/sites/all/themes/bootstrap/pdfs/P2_PRWTOKOLLA.pdf&http://nmwn.ypeka.gr/sites/all/themes/bootstrap/pdfs/PROTOCOLS_GROUNDWATER.pdf). Οι μέθοδοι δειγματοληψίας που περιγράφονται ορίζονται σε κάθε περίπτωση EN 5667.01: 2007. Guidance on the design of sampling programmes and sampling techniques.
ΕΝ 5667-4: 1987. Guidance on sampling from lakes, natural and man-made.
EN 5667.03:2004. Guidance on the preservation and handling of water samples
Συγκεκριμένα για τα πρωτόκολλα αναλύσεων ανά ρύπο (για τις ουσίες προτεραιότητας και άλλους ρύπους) για τα επιφανειακά ύδατα, σύμφωνα με τις οδηγίες της ΕΓΥ (http://nmwn.ypeka.gr/sites/all/themes/bootstrap/pdfs/P2_PRWTOKOLLA.pdf) ισχύουν τα εξής:

## Slide 9: ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΑ ΥΔΑΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ – ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΣΗΜΕΙΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ

## Slide 10: ΥΠΟΓΕΙΑ ΥΔΑΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ – ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΣΗΜΕΙΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ

## Slide 11: ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΑ ΥΔΑΤΑ
Είδος Παραμέτρου | Παράμετρος | Μονάδα Μέτρησης
Μετρήσεις πεδίου | Διαφάνεια (σε ποτάμια υδάτινα σώματα): Δίσκος Secchi | 
 | Θερμικές συνθήκες: Θερμοκρασία | o C
 | Συνθήκες οξυγόνωσης: BOD5 | mg/L
 | Συνθήκες οξυγόνωσης: DO | mg/L
 | Αλατότητα: Αγωγιμότητα | μS/cm
 | Κατάσταση Οξίνισης (μόνο σε ποταμούς): τιμή pH | -
 | Κατάσταση Οξίνισης (μόνο σε ποταμούς): αλκαλικότητα | -
 | σκληρότητα | γαλλικούς βαθμούς
Είδος Παραμέτρου | Παράμετρος | Μονάδα Μέτρησης
Φυσικοχημικές παράμετροι | Θρεπτικές ουσίες: Ολικός P | mg/L
 | Θρεπτικές ουσίες: ορθοφωσφορικά ιόντα | mg/L
 | Θρεπτικές ουσίες: N-NO3 (άζωτο με τη μορφή νιτρικών | mg/L
 | Θρεπτικές ουσίες: N-NO2 (άζωτο με τη μορφή νιτρωδών) | mg/L
 | Θειικά Ιόντα | mg/L
 | Χλωριόντα | mg/L
 | ιόντα φθορίου | mg/L
 | ιόντα βρωμίου | mg/L
 | ιόντα νατρίου | mg/L
 | ιόντα καλίου | mg/L
 | Θρεπτικές ουσίες: N-NH4 (άζωτο με τη μορφή αμμωνιακών) | mg/L
 | ιόντα μαγνησίου | mg/L
 | ιόντα ασβεστίου | mg/L

## Slide 12: ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΑ ΥΔΑΤΑ
Είδος Παραμέτρου | Παράμετρος | Μονάδα Μέτρησης
Μέταλλα | Αρσενικό | μg/L
 | Κασσίτερος | μg/L
 | Κοβάλτιο | μg/L
 | Μολυβδένιο | μg/L
 | Σελήνιο | μg/L
 | Χαλκός | μg/L
 | Χρώμιο ολικό | μg/L
 | Εξασθενές Χρώμιο | μg/L
 | Ψευδάργυρος | μg/L
 | Κάδμιο | μg/L
 | Μόλυβδος | μg/L
 | Νικέλιο | μg/L
 | Υδράργυρος | μg/L
 | Μαγγάνιο | μg/L
 | Αργίλιο | μg/L
 | Σίδηρος | μg/L
 | Αντιμόνιο | μg/L
 | Βανάδιο | μg/L
 | Θάλειο | μg/L
 | Βάριο | μg/L
 | Στρόντιο | μg/L
 | Λίθιο | μg/L
Είδος Παραμέτρου | Παράμετρος | Μονάδα Μέτρησης
VOC | 1,1,2- Τριχλωροαιθάνιο | μg/L
 | 1,1,1-Τριχλωροαιθάνιο | μg/L
 | 1,1-Διχλωροαιθυλένιο | μg/L
 | 1,2- Διχλωροαιθυλένιο | μg/L
 | 1,2-Διχλωροβενζόλιο | μg/L
 | 1,3- Διχλωροβενζόλιο | μg/L
 | 1,4- Διχλωροβενζόλιο | μg/L
 | Τριχλωροαιθυλένιο | μg/L
 | Τετραχλωροαιθυλένιο | μg/L
 | 1,2-Διχλωροαιθάνιο | μg/L
 | Διχλωρομεθάνιο | μg/L
 | Ανθρακο-τετραχλωρίδιο | μg/L
 | Βενζόλιο | μg/L

## Slide 13: ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΑ ΝΕΡΑ
Είδος Παραμέτρου | Παράμετρος | Μονάδα Μέτρησης
ΒΤΕΧ | Ξυλόλια (m+p) | μg/L
 | Ξυλόλια (o) | μg/L
 | Τολουόλιο | μg/L
 | Αιθυλοβενζόλιο | μg/L
 | Βενζόλιο | μg/L
ΦΘΑΛΙΚΑ | Φθαλικόδι(2-αιθυλεξίλιο) | μg/L
PAH | Φλουορανθένιο | μg/L
 | Ναφθαλένιο | μg/L
 | Πολυαρωματικοί υδρογονάνθρακες (ΠΑΥ-ΡΑΗ) | μg/L
 | Ανθρακένιο | μg/L
 | Επιφανειοδραστικοί παράγοντες – Γραμμικά Αλκυλοβενζοσουλφονικά άλατα (LAS) | μg/L
 | Κυανιούχα | μg/L
 | Ολικές φαινόλες | μg/L

## Slide 14: ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΥΠΟΓΕΙΑ ΝΕΡΑ
Είδος Παραμέτρου | Παράμετρος | Μονάδα Μέτρησης
Μετρήσεις πεδίου | Θερμικές συνθήκες: Θερμοκρασία | o C
 | Συνθήκες οξυγόνωσης: BOD5 | mg/L
 | Συνθήκες οξυγόνωσης: DO | mg/L
 | Αλατότητα: Αγωγιμότητα | μS/cm
 | Κατάσταση Οξίνισης (μόνο σε ποταμούς): τιμή pH | -
 | Κατάσταση Οξίνισης (μόνο σε ποταμούς): αλκαλικότητα | -
 | Σκληρότητα | γαλλικούς βαθμούς
Είδος Παραμέτρου | Παράμετρος | Μονάδα Μέτρησης
Φυσικοχημικές παράμετροι | Θρεπτικές ουσίες: Ολικός P | mg/L
 | Θρεπτικές ουσίες: ορθοφωσφορικά ιόντα | mg/L
 | Θρεπτικές ουσίες: N-NO3 (άζωτο με τη μορφή νιτρικών | mg/L
 | Θρεπτικές ουσίες: N-NO2 (άζωτο με τη μορφή νιτρωδών) | mg/L
 | Θειικά Ιόντα | mg/L
 | Χλωριόντα | mg/L
 | ιόντα φθορίου | mg/L
 | ιόντα βρωμίου | mg/L
 | ιόντα νατρίου | mg/L
 | ιόντα καλίου | mg/L
 | Θρεπτικές ουσίες: N-NH4 (άζωτο με τη μορφή αμμωνιακών) | mg/L
 | ιόντα μαγνησίου | mg/L
 | ιόντα ασβεστίου | mg/L

## Slide 15: ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΥΠΟΓΕΙΑ ΝΕΡΑ
Είδος Παραμέτρου | Παράμετρος | Μονάδα Μέτρησης
Μέταλλα | Αρσενικό | μg/L
 | Κασσίτερος | μg/L
 | Κοβάλτιο | μg/L
 | Μολυβδένιο | μg/L
 | Σελήνιο | μg/L
 | Χαλκός | μg/L
 | Χρώμιο ολικό | μg/L
 | Εξασθενές Χρώμιο | μg/L
 | Ψευδάργυρος | μg/L
 | Κάδμιο | μg/L
 | Μόλυβδος | μg/L
 | Νικέλιο | μg/L
 | Υδράργυρος | μg/L
 | Μαγγάνιο | μg/L
 | Αργίλιο | μg/L
 | Σίδηρος | μg/L
 | Αντιμόνιο | μg/L
 | Βανάδιο | μg/L
 | Θάλειο | μg/L
 | Βάριο | μg/L
 | Στρόντιο | μg/L
 | Λίθιο | μg/L
Είδος Παραμέτρου | Παράμετρος | Μονάδα Μέτρησης
Φυτοφάρμακα | Chlorfenvinphos | μg/L
 | Chlorpyrifos (Chlorpyrifos-ethyl) | μg/L
 | Diuron | μg/L
 | Ενδοσουλφάνιο | μg/L
 | Isoproturon | μg/L
 | Alachlor | μg/L
 | Atrazine | μg/L
 | Chlorfenvinphos | μg/L
 | Dieldrin | μg/L
 | Isodrin | μg/L
 | Diuron | μg/L
 | Isoproturon | μg/L
 | Simazine | μg/L
 | Methamidophos | μg/L
 | Monolinuron [3-(4-χλωροφαινυλο)-1-μεθοξυ-1-μεθυλουρία] | μg/L
 | MCPA | μg/L
 | Mecoprop | μg/L
 | DDT, DDD, DDE | μg/L
 | Dimethoate | μg/L
 | Demeton-S-Methyl | μg/L

## Slide 16: ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΥΠΟΓΕΙΑ ΝΕΡΑ
Είδος Παραμέτρου | Παράμετρος | Μονάδα Μέτρησης
VOC | 1,1,2- Τριχλωροαιθάνιο | μg/L
 | 1,1,1-Τριχλωροαιθάνιο | μg/L
 | 1,1-Διχλωροαιθυλένιο | μg/L
 | 1,2- Διχλωροαιθυλένιο | μg/L
 | 1,2-Διχλωροβενζόλιο | μg/L
 | 1,3- Διχλωροβενζόλιο | μg/L
 | 1,4- Διχλωροβενζόλιο | μg/L
 | Τριχλωροαιθυλένιο | μg/L
 | Τετραχλωροαιθυλένιο | μg/L
 | 1,2-Διχλωροαιθάνιο | μg/L
 | Διχλωρομεθάνιο | μg/L
 | Ανθρακο-τετραχλωρίδιο | μg/L
 | Βενζόλιο | μg/L
Είδος Παραμέτρου | Παράμετρος | Μονάδα Μέτρησης
BTEX | Ξυλόλια (m+p) | μg/L
 | Ξυλόλια (o) | μg/L
 | Τολουόλιο | μg/L
 | Αιθυλοβενζόλιο | μg/L
 | Βενζόλιο | μg/L
ΦΘΑΛΙΚΑ | Φθαλικόδι(2-αιθυλεξίλιο) | μg/L
PAH | Φλουορανθένιο | μg/L
 | Ναφθαλένιο | μg/L
 | Πολυαρωματικοί υδρογονάνθρακες (ΠΑΥ-ΡΑΗ) | μg/L
 | Ανθρακένιο | μg/L
 | Επιφανειοδραστικοί παράγοντες – Γραμμικά Αλκυλοβενζοσουλφονικά άλατα (LAS) | μg/L
 | Κυανιούχα | μg/L
 | Ολικές φαινόλες | μg/L

## Slide 17: ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Ένωση οικονομικών φορέων Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Α.Π.Θ. – Lever Α.Ε.
Αξία σύμβασης 545.379,92 Ευρώ

## Slide 18: 2η ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΕΚΑΝΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (EL 11) & ΘΡΑΚΗΣ (EL 12)

## Slide 19: 2η ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΥΔ 11 & ΥΔ 12
ΦΕΚ 81/Α/12-06-2024
Πράξη 17 Υπουργικού Συμβουλίου 29-04-2024
Έγκριση της 2ης Αναθεώρησης του Σχεδίου Διαχείρισης Λεκανών Απορροής του Υδατικού Διαμερίσματος Θράκης
ΦΕΚ 82/Α/12-06-2024
Πράξη 16 Υπουργικού Συμβουλίου 29-04-2024
Έγκριση της 2ης Αναθεώρησης του Σχεδίου Διαχείρισης Λεκανών Απορροής του Υδατικού Διαμερίσματος Ανατολικής Μακεδονίας

## Slide 20: Β0301 ΣΥΝΤΑΞΗ - ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ (MASTER PLAN)
Σύνταξη Γενικών Σχεδίων Ύδρευσης για τον εντοπισμό υδατικών πόρων που θα καλύψουν τις ανάγκες ύδρευσης σε μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα, την έγκαιρη υιοθέτηση των κατάλληλων μέτρων προστασίας και το σχεδιασμό των απαραίτητων εξωτερικών υδραγωγείων σε προκαταρκτικό επίπεδο.
Τα Σχέδια (Masterplan) θα εκπονηθούν / εκπονούνται από τους παρόχους υπηρεσιών ύδατος για ύδρευση. Τα Σχέδια αυτά θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τις προβλέψεις των Σχεδίων Διαχείρισης ΛΑΠ για την κατάσταση των υδατικών συστημάτων και των προγραμμάτων μέτρων, ενώ θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και οι ενδεχόμενοι Κίνδυνοι Πλημμύρας όπως έχουν αποτυπωθεί στα Σχέδια Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας (ΣΔΚΠ) της Οδηγίας 2007/60/ΕΚ. Για να διασφαλίζεται η συνάφεια με τα προαναφερθέντα Σχέδια Διαχείρισης, κατά την εκπόνησή τους, απαιτείται η σύμφωνη γνώμη των οικείων Δ/νσεων Υδάτων.
Το μέτρο εφαρμόζεται και έχουν δημοπρατηθεί/ ανατεθεί οι ακόλουθες μελέτες, οι οποίες αφορούν 13 Δήμους του ΣΔΛΑΠ:
ΣΥΝΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ (MASTER PLAN) Δ.Ε.Υ.Α. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ,
ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ MASTER PLAN ΔΗΜΟΥ ΜΥΚΗΣ,
ΣΥΝΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ( MASTERPLAN) ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΝΕΣΤΟΥ,
ΣΥΝΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ (MASTERPLAN) ΔΕΥΑ ΞΑΝΘΗΣ,
ΣΥΝΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ (MASTERPLAN) KAI ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ,
ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ
ΣΥΝΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΔΡΑΜΑΣ,
ΣΥΝΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ MASTER PLAN ΔΗΜΟΥ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ, ΥΔΡΕΥΣΗΣ (MASTERPLAN) ΔΕΥΑ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ,
ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ (MASTER PLAN) ΔΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ,
ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ (MASTERPLAN) ΔΗΜΟΥ ΑΒΔΗΡΩΝ,
ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ,
ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ MASTERPLAN ΔΗΜΟΥ ΤΟΠΕΙΡΟΥ,

## Slide 21: B0302 ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ
Το μέτρο περιλαμβάνει τις ακόλουθες επιμέρους δράσεις:
Καταγραφή των απωλειών για τον εκσυγχρονισμό της λειτουργίας των δικτύων ύδρευσης, έλεγχος και μείωση των διαρροών.
2. Εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστημάτων τηλεελέγχου/τηλεχειρισμού.
3. Έργα ενίσχυσης δυναμικότητας δικτύων ύδρευσης.
4. Έργα αποκατάστασης/ενίσχυσης/επέκτασης/αντικατάστασης δικτύων ύδρευσης.

## Slide 22: Β0401 - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΗΜΕΙΩΝ/ΠΕΔΙΩΝ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ ΥΔΑΤΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΑΠΟ ΥΠΟΓΕΙΑ ΥΔΑΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
Αντικείμενο του Μέτρου είναι η προστασία των Υπόγειων Υδατικών Συστημάτων (ΥΥΣ) που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση, μέσω του καθορισμού ζωνών ασφαλείας για τα εν λόγω ΥΥΣ σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην Οδηγία (ΕΕ) 2020/2184.
(Άρθρο 8: Εκτίμηση κίνδυνου και διαχείριση κινδύνου των λεκανών απορροής για σημεία υδροληψίας νερού́ ανθρώπινης κατανάλωσης).

## Slide 23: Β0403 - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΥΔΡΟΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΔΑΤΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΑΠΟ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΑ ΥΔΑΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
Αντικείμενο του Μέτρου είναι η προστασία των Επιφανειακών Υδατικών Συστημάτων (ΕΥΣ), που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση, μέσω του καθορισμού ζωνών ασφαλείας στα εν λόγω ΕΥΣ, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην Οδηγία 2020/2184/ΕΕ (Άρθρο 8: Εκτίμηση κινδύνου και διαχείριση κινδύνου των λεκανών απορροής για σημεία υδροληψίας νερού́ ανθρώπινης κατανάλωσης).
Πιο συγκεκριμένα προβλέπεται η εκτίμηση κινδύνου η οποία περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία: χαρακτηρισμό των λεκανών απορροής για σημεία υδροληψίας, περιλαμβανομένων: i) ταυτοποίηση και χαρτογράφηση των λεκανών απορροής για σημεία υδροληψίας· ii) χαρτογράφηση των ζωνών ασφαλείας, εφόσον έχουν καθοριστεί τέτοιες ζώνες (ΣΑΝ, προσωρινές ζώνες) σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 3 της οδηγίας 2000/60/ΕΚ.

## Slide 24: Σας ευχαριστώ πολύ ! ! !